## Slide 1
Sistema de Control PID
con ESP32 y Node-RED
Autores: Emanuel Alejandro Suffo & Fabricio David Gallo
Catedra: Proyecto de Sistemas Digitales
Profesores: Ing. Guillermo Gerard & Ing. Eduardo Velazquez
Universidad Autonoma de Entre Rios | Facultad de Ciencias y Tecnologia
ESP32
C++ / POO
WebSocket
Node-RED

## Slide 2
Descripcion del sistema
OVERVIEW
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
Que construimos?
Un sistema de control de temperatura para un proceso industrial simulado. El ESP32 lee sensores, ejecuta algoritmos de control (PID y ON-OFF) y actua sobre calentadores. Todo el monitoreo y la configuracion se realiza en tiempo real desde una interfaz web construida en Node-RED.
Sensores
• Termocupla tipo K (MAX6675)
• Potenciometro (simulacion)
• Sensor de nivel (ADC)
Control (ESP32)
• Control PID discreto
• Control ON-OFF / Histeresis
• Comunicacion WebSocket
Actuadores
• Rele (PWM por tiempo)
• Transistor (PWM por frecuencia)
• Seleccionables en tiempo real
Node-RED (servidor): Dashboard web con graficos en tiempo real, sliders para Kp/Ki/Kd/Setpoint, selector de sensor y actuador, comunicacion WebSocket bidireccional.

## Slide 3
POO en el ESP32 — Abstraccion y Encapsulamiento
POO 1/3
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
Abstraccion
SensorDeTemperatura.h define el contrato que TODOS los sensores deben cumplir, sin importar como funcionen internamente:
class SensorDeTemperatura {
virtual void Inciar() = 0
virtual float LeerTemperatura() = 0
virtual bool EstaAndado() = 0
virtual String ObtenerTipoDeSensor() = 0
}
Ventaja: el codigo de control no sabe si usa una termocupla o un potenciometro. Solo llama a LeerTemperatura().
Encapsulamiento
Cada clase oculta sus datos internos y expone solo lo necesario. Ejemplo en PIDDiscreto:
private:
double Kp, Ki, Kd, Ts
double integral_acum
double error_anterior
public:
void Reset()
double Calcular(double error)
void setKp/Ki/Kd/Ts(...)
Nadie puede corromper integral_acum desde afuera. Solo se modifica a traves de Calcular() o Reset().

## Slide 4
POO en el ESP32 — Herencia y Polimorfismo
POO 2/3
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
Herencia — jerarquia de clases
SensorDeTemperatura
clase abstracta (interfaz)
Termocupla
MAX6675 SPI
PotenciometroTemp
ADC analogico
(futuro sensor)
ej. DHT11
Polimorfismo — mismo codigo, distinto sensor
SensorDeTemperatura* sensor;
if (usarTermocupla)
sensor = new Termocupla(SO, CS, SCK);
else
sensor = new PotenciometroTemp(PIN, 0, 100);
float t = sensor->LeerTemperatura(); // mismo codigo!
El bucle principal no cambia si se agrega un nuevo tipo de sensor. Solo hay que crear una clase que herede de SensorDeTemperatura e implementar los 4 metodos virtuales.

## Slide 5
POO en el ESP32 — Composicion
POO 3/3
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
Composicion: construir objetos complejos a partir de objetos simples
clase Control (la clase principal del sistema)
PIDDiscreto
double Kp, Ki, Kd, Ts
double integral_acum
double error_anterior
Reset()
Calcular(error)
ControlBinario
double anchoBanda
double ultimaSalida
Reset()
Calcular(sp, medicion)
Estado y flags
bool banderaPID
bool banderaOnOff
bool flagSalidaForzada
double valorForzado
CalcularError(sp, med)
Control COMPONE (no hereda) PIDDiscreto y ControlBinario. Puede activar uno, otro o ambos sumando sus salidas.
Modularidad
Cambiar el PID sin tocar el ON-OFF
Flexibilidad
Activar ambos modos simultaneamente
Testeable
Probar PIDDiscreto en forma aislada
Extensible
Agregar un controlador fuzzy facilmente

## Slide 6
WebSocket — Comunicacion en tiempo real
WS 1/2
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
Por que WebSocket y no HTTP?
HTTP / REST (polling)
✗ Cada request abre y cierra conexion
✗ El cliente debe preguntar constantemente
✗ Alta latencia para datos en vivo
✗ Overhead de headers en cada mensaje
✗ No apto para control en tiempo real
WebSocket (full-duplex)
✓ Conexion persistente (1 handshake)
✓ Servidor y cliente envian cuando quieran
✓ Latencia minima (<5 ms en LAN)
✓ Mensajes sin overhead de HTTP
✓ Ideal para telemetria y comandos
Flujo de datos en este proyecto (canal /pepe)
ESP32
SistemaPID.ino
JSON
{"temp":42,...}
Node-RED
Dashboard
String
"kp:2.0"
→
→
→

## Slide 7
WebSocket — Implementacion en el proyecto
WS 2/2
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
clase Comunicaciones
Encapsula toda la logica de conectividad:
begin(...)
conecta WiFi + inicia WSS
loop()
mantiene la conexion viva
enviarMensaje(msg)
envia string al servidor
onMensajeRecibido(cb)
callback para comandos
webSocketConectado()
estado de conexion
Gestion WiFi inteligente
1. Intenta Contrasenha.h (red predefinida)
2. Si falla, lanza portal cautivo WiFiManager
3. Si no se conecta en 120 s, reinicia el ESP32
Formato de mensajes
ESP32 → Node-RED (JSON):
{"temperatura":42.5,"setpoint":45,"salida":80,
"modo":"PID","kp":2.0,"ki":0.5,"kd":0.1,"ts":2}
Node-RED → ESP32 (string):
"setpoint:45" "kp:2.0" "onoff:on"
Ventajas clave en este sistema
• Telemetria continua sin polling: el ESP32 envia cada ciclo de muestreo automaticamente
• Comandos instantaneos: cambiar Kp no espera la proxima solicitud HTTP
• Reconexion automatica: si cae WiFi, el WebSocketsClient reintenta cada 5 segundos
• Bidireccional: un solo canal para datos y comandos (full-duplex)

## Slide 8
Node-RED — Flujo y Dashboard
NODE-RED
Emanuel Suffo & Fabricio Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT
WS in pepe
/pepe — recibe JSON
→
Function Acomodo
Parsea JSON a 8 salidas
→
Charts / Textos
Dashboard UI
→
WS out
Envia comandos al ESP32
Pestana Control
• Slider Setpoint (0-100 C)
• Sliders Kp / Ki / Kd / Ts
• Switch PID ON-OFF
• Texto modo actual
• Grafico temperatura + setpoint
• Grafico salida (%)
Pestana Control Fino
• Inputs numericos precisos
• Grafico temperatura cubico
• Grafico de salida
• Gauge tipo brujula 0-100%
Pestana Solo Graficas
• Chart temperatura con puntos
• Termometro visual animado
• Grafico salida con puntos
Selectores en tiempo real: Sensor (Termocupla / Potenciometro) • Actuador (Rele / Transistor) • Periodo del rele (ms) • Frecuencia PWM (Hz)

## Slide 9
Conclusiones
POO
Abstraccion y polimorfismo
Agregar un nuevo sensor solo requiere crear una clase que herede de SensorDeTemperatura. El resto del codigo no cambia.
POO
Encapsulamiento y composicion
Control compone PIDDiscreto y ControlBinario. Cada uno puede activarse independientemente sin acoplar el codigo.
WS
WebSocket full-duplex
Telemetria en tiempo real y comandos instantaneos con un solo canal persistente. Sin polling, sin latencia innecesaria.
WS
Reconexion y robustez
WiFiManager como fallback, reconexion automatica del WebSocket y reinicio del ESP32 ante falla critica de red.
UI
Interfaz profesional
Node-RED provee un dashboard completo con graficos, gauges y controles ajustables en vivo desde cualquier navegador.
UI
Interfaz profesional
Node-RED provee un dashboard completo con graficos, gauges y controles ajustables en vivo desde cualquier navegador.
Emanuel Alejandro Suffo & Fabricio David Gallo | Proyecto de Sistemas Digitales | UADER FCYT | Ing. Gerard & Ing. Velazquez